АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО КОВРАН»

(Администрация МО СП «село Ковран»)

ул. 50 лет Октября, д. 20,

с. Ковран, Тигильский район, Камчатский край, 688621

Тел.(факс) (41537) 28-0-17,

эл. почта: kovran@inbox.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«24» мая   2019 года                                                                               № 20

Об утверждении правил содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории сельского поселения «село Ковран»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов сельского поселения «село Ковран» № 2 от 06.04.2012 г. «Об утверждении Правила благоустройства муниципального образования сельского поселения «село Ковран» (с изменениями от 12.04.2016г. Решение №4), ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», Уставом МО сельское поселение «село Ковран», администрация сельского поселения «село Ковран»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «Правила содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования», расположенных на территории сельского поселения «село Ковран» № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить форму журнала результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок, обслуживаемых Администрацией, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить форму графиков регулярного визуального, функционального и ежегодного основного осмотров оборудования детских игровых и спортивных площадок, обслуживаемых Администрацией, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Утвердить форму акта осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок, обслуживаемых Администрацией, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Утвердить форму информационной таблички, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

- Утвердить форму реестра детских игровых и спортивных площадок, обслуживаемых Администрацией, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

- Установить периодичность осмотра площадок и оборудования детских игровых и спортивных площадок по форме, утвержденной п.3. настоящего постановления:

  - регулярный визуальный осмотр один раз в месяц, каждый третий понедельник месяца;

  - регулярный еженедневный визуальный осмотр на детских игровых и спортивных площадках интенсивного использования или подверженных актам вандализма;

  - функциональный осмотр один раз в квартал;

  - ежегодный основной осмотр один раз в 12 месяцев.

- Главному бухгалтеру Администрации предусмотреть в бюджете муниципального образования сельское поселение «село Ковран» средства на оплату изготовления и монтажа информационных табличек по форме, утвержденной п.5. настоящего постановления.

- Назначить ответственным за осмотр игровых и спортивных площадок, заместителя главы Администрации.

- Ответственному за осмотр игровых и спортивных площадок:

  - Вести журнал результатов контроля за техническим состоянием оборудования и площадок по форме, утвержденной п.2 настоящего постановления;

  - Утверждать графики регулярного визуального, функционального и ежегодного основного осмотров оборудования детских игровых и спортивных площадок по форме, утвержденной п.3 настоящего постановления;

  - Своевременно сообщать главе Администрации о необходимости ремонта или демонтажа оборудования детских игровых и спортивных площадок, не подлежащих ремонту.

11. Настоящее постановление обнародовать на официальном стенде администрации и разместить на официальном сайте сельского поселения «село Ковран».

12. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального обнародования

13.  Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

| Глава муниципального образования сельского поселения «село Ковран» | Квасова И.М. |
| --- | --- |

Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения «село Ковран» от 24.05.2019 г. №20

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЕТСКИХ   ПЛОЩАДОК И ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КОВРАН»

1.ВВЕДЕНИЕ

Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. Удельные размеры площадок определяются из расчета 0,5- 0,7 кв.м/чел. на 1 жителя.

2.ТРЕБОВАНИЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

Размещение детской игровой площадки должно производиться, с учетом следующих позиций:

- особенности ландшафта (уклоны на местности, деревья, дорожки и т.п.);

- расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки;

- обязательное наличие зон безопасности для каждого отдельного игрового компонента площадки (не менее двух метров от одного до другого, для качелей - длина качелей + 2 метра);

- выделение возрастных зон в связи с отсутствием у маленьких детей чувства опасности и слабого развития координации движений;

- ограждение площадки от близко проходящего транспорта, пешеходных дорожек, выгула собак.

-минимальное расстояние от окон жилых и административных зданий до детских площадок должно быть не менее 10,0 м.

Важное значение имеет экологическая и санитарная безопасность на детских площадках. Исключено соседство с грязными водоемами, мусоросборниками, гаражами и т.п. Если последнее невозможно, оборудование не должно использоваться, либо должно быть демонтировано и удалено.

Поверхность игровой площадки должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Оборудование игрового комплекса должно быть установлено безопасным способом квалифицированным персоналом в соответствии с техническим паспортом на изделие, а также согласно проекту, нормативным документам и инструкциям производителя. После завершения монтажа оборудования собственник (заказчик) производит комиссионное обследование и составляет акт приемки.

Во время обследования проверяется комплектность, правильность и надежность сборки игровых элементов, прочность крепления к фундаментам, безопасность покрытия площадки, наличие технического паспорта изделия.

До оформления акта приемки игровая площадка и оборудование на ней должны быть закрыты для использования.

3. ТРЕБОВАНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

1. Материалы, из которых изготовлено оборудование детских игровых площадок (далее – площадки) не должны оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации;

2. Оборудование и элементы оборудования должны:

- соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты;

- соответствовать возрастной группе детей, для которой они предназначены;

- обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования;

- не допускать скопление воды на поверхности и обеспечивать свободный сток и просыхание.

3. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость;

4. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии;

5. Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем;

6. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.);

7. Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается;

8. Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается;

9. Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим травмирование ребенка;

10. Сварные швы должны быть гладкими;

11. Углы и края оборудования должны быть закруглены;

12. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов;

13. Закрытое оборудование (тоннели, игровые и т.п.) с внутренним размером более 2000 мм в любом направлении от входа должна иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования.

Размеры открытых доступов должны быть не менее 500*500мм;

14.Размеры элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должны быть не менее 16мм и не более 45 мм в любом направлении;

15.Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должна быть не более 60 мм;

16. Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны:

-образовывать сдавливающих или режущих поверхностей;

-создавать возможность застреваний тела, частей тела или одежды ребенка;

17. Для защиты от падения оборудуют перила и ограждения;

18. При размещении оборудования необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния безопасности:

| игровое оборудование | минимальные расстояние |
| --- | --- |
| качели | не менее 1.5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2.0м. вперед(назад) от крайних точек качели в состоянии наклона |
| качалки | не менее 1.0 м в стороны от боковых конструкций и не менее1.5 м. вперед от крайних точек качели в состоянии наклона |
| карусели | не менее 2.0 м в стороны от боковых конструкций и не менее3.0 м. вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| горки | не менее 1.0 м в стороны от боковых сторон и 2.0 м. вперед от нижнего края ската горки |

4.ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

1. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет лицо, его эксплуатирующее (собственник или по его заказу специализированная организация, далее-собственник);

2. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования площадок и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируется в журнале, который хранится у собственника;

3. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:

3.1.Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

3.2.Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например: разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает собственник на основе учета условий эксплуатаций;

3.3.Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки и устойчивости оборудования, выявление износа элементов конструкции оборудования.

Осмотр проводят с периодичностью один раз в 1-3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя.

3.4. Основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят раз в год;

В ходе ежегодного основного осмотра определяются:

-наличие гниения деревянных элементов;

-наличие коррозии металлических элементов;

-влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяются характер и объем необходимого ремонта и составляется акт;

4. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида собственником должны быть разработаны графики проведения осмотров;

При составлении графика учитывается:

-инструкция изготовителя;

- климатические условия и интенсивность использования, от которых могут зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при осмотрах;

5. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, либо оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки;

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок площадки был безопасным;

6. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежат постоянному хранению;

7. Обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования и покрытий площадки;

Мероприятия включают в себя:

-проверку и подтягивание узлов крепления;

-обновление окраски оборудования;

-обслуживание ударопоглащающих покрытий;

- смазку подшипников;

-обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков, загрязнителей и т.п.);

-восстановление ударопоглащающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

8. Ремонтные работы включают:

-замену крепежных деталей;

-сварку;

-замену частей оборудования;

- замену структурных элементов оборудования.

6. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для повышения уровня безопасной эксплуатации на детской игровой площадке устанавливаются таблички, предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях оборудования.

На детской площадке должна быть информация с указанием контактного телефона для сообщения о серьезном повреждении.

Приложение №2 к постановлению администрации сельского поселения «село Ковран» от 24.05.2019 г. №20

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации сельского поселения «село Ковран» от 24.05.2019 г. №20.

ЖУРНАЛ

результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок обслуживаемых администрацией Сельского поселения «село Ковран»

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение №3 к постановлению администрации сельского поселения «село Ковран» от 24.05.2019 г. №20

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации сельского поселения «село Ковран» от 24.05.2019 г. №20

ГРАФИК

регулярного визуального осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок обслуживаемых администрацией Сельского поселения «село Ковран»

| № | Заказчик | Ответственный за регулярный визуальный осмотр | Наименование детского оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ГРАФИК

регулярного функционального осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок обслуживаемых администрацией Сельского поселения «село Ковран» района

| № | Заказчик | Ответственный за функциональный осмотр | Наименование детского оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ГРАФИК

ежегодного основного осмотра оборудования детских игровых площадок обслуживаемых администрацией Сельского поселения «село Ковран» района

| № | Заказчик | Ответственный за ежегодный осмотр | Наименование детского оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №4 к постановлению администрации сельского поселения «село Ковран» от 24.05.2019 г. №20

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации сельского поселения «село Ковран» от 24.05.2019 г. №20

АКТ № ____

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от ___. _______20__ г. 					________________________

(наименование населенного пункта)

Владелец

Адрес установки

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Перечень оборудования:

| № | Наименование оборудования | Выявленный дефект | Результат осмотра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Ответственный исполнитель

______________________________ _____________________  _____________

(фамилия, имя, отчество) 			(должность) 			(подпись)

Члены рабочей группы:

______________________________ _____________________  _____________

(фамилия, имя, отчество) 			(должность) 			(подпись)

______________________________ _____________________  _____________

(фамилия, имя, отчество) 			(должность) 			(подпись)

______________________________ _____________________  _____________

Приложение №5 к постановлению администрации сельского поселения «село Ковран» от 24.05.2019 г. №20

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации сельского поселения «село Ковран» от 24.05.2019 г. №20

ПРАВИЛА

ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

ВНИМАНИЕ!

Дети до семи лет должны находиться на детской игровой площадке под присмотром родителей, воспитателей или в сопровождении взрослых. Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| ________________________________________ | для детей от __ года |
| --- | --- |
| ________________________________________ | для детей от __ лет |
| ________________________________________ | для детей от __ до __ лет |

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 и весом более 70кг.

Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

Выгуливать домашних животных.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ:

Медицинская служба (скорая помощь) …………................……..

Отделение полиции ………………………………………….…...…

Эксплуатация (Администрация СП «село Ковран») ………….....

Приложение № 6 к постановлению администрации сельского поселения «село Ковран» от 24.05.2019 г. №20

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Сельского поселения «село Ковран» от 24.05.2019 г. №20

РЕЕСТР

детских игровых площадок

| № | Дата проверки | Наименова-ние объекта | Место нахожде-ния объекта (адрес) | Балансо-держатель | Организация ответственная за эксплуатацию объекта, Ф. И.О. руководителя, контактные телефоны | Наличие нормативного документа об эксплуатации (паспорт и др.) | Общее техническое состояние объекта | Выявле-нные нарушения | Ф. И.О. ответствен-ных за проведение проверки, их контактные телефоны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Исполнитель

______________________________ _____________________  _____________

(фамилия, имя, отчество) 			(должность) 			(подпись)